MODELO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE

LAN - Local Area Network

WAN – Wide Area Network

INTEGRAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL REGISTRO v.1.1

PRODESP – SUPERINTENDÊNCIA DE NOVOS PROJETOS

SÃO PAULO

Maio de 2020

OBS: as informações com as configurações necessárias serão fornecidas posteriormente

SUMÁRIO

1.	Objetivo	3

2.	Rede LAN	3

3.	Equipamentos Ativos de Rede – rede LAN	4

4.	Visão Lógica da Rede WAN	6

5.	Roteamento entre VLANs	7

VLAN 100 - SALA DE EQUIPAMENTOS OPERAÇÃO	7

VLAN 101 – ADMINISTRAÇÃO	8

VLAN 102 – GERENCIAMENTO_FILA	8

VLAN 103 – CFTV	8

VLAN 104 – TOTEM	9

VLAN 105– PONTO ELETRÔNICO	9

VLAN 106  – LIVRE	9

VLAN 107 – ATENDIMENTO	10

VLAN 108 – LIVRE	10

VLAN 109 – DRADS	10

VLAN 110 – SUB CONVENIOS	11

VLAN 111 – DEFESA	11

VLAN 112 – CRB	11

VLAN 113 – LIVRE	12

VLAN 114 – FUNDAÇÃO FLORESTAL	12

VLAN 115 – CETESB	12

VLAN 116 – LIVRE	13

VLAN 117– JUCESP	13

VLAN 118– DETRAN	13

VLAN 119 – AGRICULTURA	14

VLAN 120 – MEIO AMBIENTE	14

VLAN 121 – ESPORTES	14

VLAN 122 – IAMSPE	15

VLAN 123 – VALE FUTURO	15

VLAN 124 – DIREITOS DA PESSOA	15

VLAN 125 – LIVRE	16

VLAN 126 – DAEE	16

VLAN 127 – LIVRE	16

VLAN 128 – LIVRE	17

VLAN 122 – IAMSPE	17

VLAN 123 – DAEE	17

VLAN 124 – LIVRE	18

VLAN 125 – LIVRE	18

VLAN 129 – LIVRE	18

VLAN 130 – LIVRE	18

VLAN 131 – INTRAVOIP	18

# Objetivo

Este documento tem por objetivo auxiliar na instalação e configuração dos equipamentos e servidores de rede da Secretaria de Desenvolvimento Regional REGISTRO, detalhando os acessos LAN – Local Area Network e os acessos WAN – Wide Area Network,  implementando a segurança de rede necessária e mantendo a operação para atendimento aos cidadãos.

# Rede LAN

No quadro a seguir temos a definição do endereçamento IP para a configuração de todo o ambiente LAN da Secretaria de Desenvolvimento Regional REGISTRO:

| NOME DA VLAN | VLAN ID | ENDEREÇO DE REDE | MÁSCARA | HOSTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO | 100 | 10.X.X25.0 | 255.255.255.192 | 62 |
| ADMINISTRAÇÃO | 101 | 10.X.X25.64 | 255.255.255.192 | 62 |
| GERENCIAMENTO_FILA | 102 | 10.X.X25.128 | 255.255.255.224 | 30 |
| CFTV | 103 | 10.X.X25.160 | 255.255.255.224 | 30 |
| TOTEM | 104 | 10.X.X25.192 | 255.255.255.224 | 30 |
| PONTO ELETRÔNICO | 105 | 10.X.X25.224 | 255.255.255.224 | 30 |
| LIVRE | 106 | 10.X.X26.0 | 255.255.255.0 | 254 |
| ATENDIMENTO | 107 | 10.X.X27.0 | 255.255.255.128 | 126 |
| LIVRE | 108 | 10.X.X27.128 | 255.255.255.224 | 30 |
| DRADS | 109 | 10.X.X27.160 | 255.255.255.224 | 30 |
| SUB CONVENIOS | 110 | 10.X.X27.192 | 255.255.255.240 | 14 |
| DEFESA CIVIL | 111 | 10.X.X27.208 | 255.255.255.240 | 14 |
| CRB | 112 | 10.X.X27.224 | 255.255.255.240 | 14 |
| LIVRE | 113 | 10.X.X27.240 | 255.255.255.240 | 14 |
| FUNDAÇÃO FLORESTAL | 114 | 10.X.X28.0 | 255.255.255.192 | 62 |
| CETESB | 115 | 10.X.X28.64 | 255.255.255.192 | 62 |
| LIVRE | 116 | 10.X.X28.128 | 255.255.255.128 | 126 |
| JUCESP | 117 | 10.X.X29.0 | 255.255.255.224 | 30 |
| DETRAN | 118 | 10.X.X29.32 | 255.255.255.224 | 30 |
| AGRICULTURA | 119 | 10.X.X29.64 | 255.255.255.192 | 62 |
| MEIO AMBIENTE | 120 | 10.X.X29.128 | 255.255.255.192 | 62 |
| ESPORTES | 121 | 10.X.X29.192 | 255.255.255.240 | 14 |
| IAMSPE | 122 | 10.X.X29.208 | 255.255.255.240 | 14 |
| VALE FUTURO | 123 | 10.X.X29.224 | 255.255.255.240 | 14 |
| DIREITOS DA PESSOA | 124 | 10.X.X29.240 | 255.255.255.240 | 14 |
| LIVRE | 125 | 10.X.X30.0 | 255.255.255.192 | 62 |
| DAEE | 126 | 10.X.X30.64 | 255.255.255.192 | 62 |
| LIVRE | 127 | 10.X.X30.128 | 255.255.255.192 | 62 |
| LIVRE | 128 | 10.X.X30.192 | 255.255.255.192 | 62 |
| LIVRE | 129 | 10.X.X31.0 | 255.255.255.0 | 254 |
| LIVRE | 130 | 10.X.X32.0 | 255.255.255.0 | 254 |
| INTRAVOIP | 131 | 172.16.X.X | 255.255.255.0 | 254 |

Observações:

- As redes de órgãos Prestadores de Serviços contratados contarão com endereçamento de rede/link próprio

# Equipamentos Ativos de Rede – rede LAN

O endereçamento IP LAN dos roteadores Intragov são definidos da seguinte maneira:

VLAN 100 – OPERAÇÃO

- 10.X.X25.60 / 255.255.255.192 – IP Virtual da Rede - VIP

- 10.X.X25.61 / 255.255.255.192 – Roteador Intragov principal

- 10.X.X25.62 / 255.255.255.192 – Roteador Intragov backup

Endereçamento IP LAN dos switches:

- 10.X.X25.1 / 255.255.255.192 – CLUSTER L3 #01 e L3 #02 – SALA DE EQUIPAMENTOS

- 10.X.X25.11 / 255.255.255.192 – L2 #01 PoE

- 10.X.X25.12 / 255.255.255.192 – L2 #02 PoE

- 10.X.X25.13 / 255.255.255.192 – L2 #03 PoE

- 10.X.X25.14 / 255.255.255.192 – L2 #04 PoE

- 10.X.X25.15 / 255.255.255.192 – L2 #05 PoE

- 10.X.X25.16 / 255.255.255.192 – L2 #06 PoE

- 10.X.X25.17 / 255.255.255.192 – L2 #07 PoE

- 10.X.X25.18 / 255.255.255.192 – L2 #08 PoE

- 10.X.X25.19 / 255.255.255.192 – L2#09 PoE

- 10.X.X25.20 / 255.255.255.192 – L2#10 PoE

- 10.X.X25.21 / 255.255.255.192 – L2#11 PoE

- 10.X.X25.22 / 255.255.255.192 – L2#12 PoE

- 10.X.X25.23 / 255.255.255.192 – L2 #13 PoE

- 10.X.X25.24 / 255.255.255.192 – L2#14 PoE

- 10.X.X25.25 / 255.255.255.192 – L2#15 PoE

- 10.X.X25.26 / 255.255.255.192 – L2#16 PoE

- CRIAÇÃO DE ROTA DEFAULT NO SWITCH L3 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL REGISTRO PARA O ROTEADOR INTRAGOV

“Ip route – static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.X.X25.60”

# Visão Lógica da Rede WAN

A Visão abaixo ilustra as conexões necessárias para o funcionamento do ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Regional REGISTRO:

# Roteamento entre VLANs

Para o correto funcionamento do ambiente de rede da Secretaria de Desenvolvimento REGISTRO, tem-se necessária a configuração dos equipamentos ativos de rede de modo que as VLANs alcancem outras, fazendo com que todas as aplicações funcionem corretamente. Todo o roteamento e também listas de permissão de acesso (ACLs) entre as VLANs será executado pelo Switch L3 que estarão instalados na Sala de Equipamentos.

Para garantir a segurança dos acessos internos e externos para cada vlan. Segue abaixo, quadro exemplificando a necessidade de detalhamento dos tipos de acesso (outras redes externas ou internas – campo “xxx”) permitida para as aplicações necessárias.

OBS: Qualquer outro acesso que não esteja completado nas regras abaixo, não será permitido.

## VLAN 100 - SALA DE EQUIPAMENTOS OPERAÇÃO

10.X.X25.0/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS |
| --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | DESCRIÇÃO |
| VLAN ABERTA PARA ACESSOS EXTERNOS |

| ACESSOS INTERNOS |
| --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO |
| VLAN ABERTA PARA ACESSOS INTERNOS |

## VLAN 101 – ADMINISTRAÇÃO

10.X.X25.64/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 102 – GERENCIAMENTO_FILA

10.X.X25.128/ 255.255.255.224

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 103 – CFTV

10.X.X25.160/ 255.255.255.224

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 104 – TOTEM

10.X.X25.192/ 255.255.255.224

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 105– PONTO ELETRÔNICO

10.X.X25.224/ 255.255.255.224

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 106  – LIVRE

10.X.X26.0/ 255.255.255.0

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 107 – ATENDIMENTO

10.X.X27.0/ 255.255.255.128

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 108 – LIVRE

10.X.X27.128  / 255.255.255.224

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 109 – DRADS

10.X.X27.160/ 255.255.255.224

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 110 – SUB CONVENIOS

10.X.X27.192/ 255.255.255.240

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 111 – DEFESA

10.X.X27.208/ 255.255.255.240

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 112 – CRB

10.X.X27.224/ 255.255.255.240

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |

## VLAN 113 – LIVRE

10.X.X27.240/ 255.255.255.240

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |

## VLAN 114 – FUNDAÇÃO FLORESTAL

10.X.X28.0/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 115 – CETESB

10.X.X28.64/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 116 – LIVRE

10.X.X28.128/ 255.255.255.128

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 117– JUCESP

10.X.X29.0/ 255.255.255.224

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 118– DETRAN

10.X.X29.32/ 255.255.255.224

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 119 – AGRICULTURA

10.X.X29.64/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 120 – MEIO AMBIENTE

10.X.X29.128/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 121 – ESPORTES

10.X.X29.192/ 255.255.255.240

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 122 – IAMSPE

10.X.X29.208/ 255.255.255.240

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 123 – VALE FUTURO

10.X.X29.224/ 255.255.255.240

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 124 – DIREITOS DA PESSOA

10.X.X29.240/ 255.255.255.240

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 125 – LIVRE

10.X.X30.0/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 126 – DAEE

10.X.X30.64/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 127 – LIVRE

10.X.X30.128/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 128 – LIVRE

10.X.X30.192/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 122 – IAMSPE

10.X.X30.0/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 123 – DAEE

10.X.X30.64/ 255.255.255.192

| ACESSOS EXTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| LOCAL | REDE | HOSTS | PORTAS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| ACESSOS INTERNOS | ACESSO DENTRO DA VLAN |
| --- | --- |
| VLAN | HOSTS | DESCRIÇÃO | ESTAÇÃO OU REDE |
| xxx | xxx | xxx | xxx |

## VLAN 124 – LIVRE

10.X.X30.128/ 255.255.255.192

## VLAN 125 – LIVRE

10.X.X30.192/ 255.255.255.192

## VLAN 129 – LIVRE

10.X.X31.0/ 255.255.255.0

## VLAN 130 – LIVRE

10.X.X32.0/ 255.255.255.0

## VLAN 131 – INTRAVOIP

172.16.X.X / 255.255.255.0